CONNECTION PC <-> CN (Num 720->1060)  VIA ADRESSE IP

Cahier des charges :

-Pouvoir transférer des programmes de n’importe quel Pc en réseau de l’atelier.

-Avoir un faible coût (devis -um pour 5 machines+logiciel 4800 Euros !)

-Disposer d’un logiciel de transfert simple pour les élèves mais configurable facilement.

Cela permet de transférer des programme de pièce ou de jauge à travers un réseau avec adresse IP.

1-LE MATERIEL :

ON VA UTILISER UN MODULE COMETH (150Euros/boitier/machine) WWW.accksys.fr il transforme une adresse IP en port COM RS 232.Il est livré avec un Cd et des notices très complètes «  in French ».( Je tiens à préciser que je n’ai aucune action chez le fabricant mais que c’est du bon matos : boitier alu, diodes de contrôle émission réception, bonnes notices, bon site WEB). A commander chez http://www.integral-system.fr/  à Villeurbanne (Très sympa ,m’ont bien dépanné ).

2-LES LOGICIELS  :

-EMULATION PORT COM :VIP(http://www.acksys.fr/fr/services/telechargements_ok.htm)

C’est un petit logiciel très simple qui permet de créer des port COM virtuel et de leur affecter 1 adresse IP( celle programmée dans le boitier COMETH !).

Il doit être installé sur chaque PC devant  transmettre ou recevoir des programme ISO.

-TRANSFERT DE PROGRAMME ISO :Tele pccn

Il suffit d’utiliser un logiciel de transfert qui gère les ports COM de 1 à 16 (si vous avez 16 Machines).

Après une longue recherche sur Internet je suis tombé sur le site d’un écrivain de Sharware (  http://home.tele2.fr/serdef/  ) qui propose une licence établissement  de son logiciel à 150Euros (si vous trouvez moins cher me contacter)

3-Schéma du câble Comet (9 broche femelle) et automate port COM1  9 broches :

|  | COMETH SUBD 9 BROCHES | NUM1060 9B |
| --- | --- | --- |
| DCD | 1 | 1 |
| RD | 2 | 2 |
| TD | 3 | 3 |
| DTR | 4 | 4 |
| GND | 5 | 5 |
| DSR | 6 | 6 |
| RTS | 7 | 7 |
| CTS | 8 | 8 |

4-Configuration du boitier COMET

Lors de l’achat il est programmé avec une adresse IP et un masque .Pour changer ces valeurs il suffit de basculer un switch sur le boitier, de le connecter à un port COM d’un pc ,de lancer hyperterminal (executer hyperterminal), de taper les ligne de commande :

Set net ip 168.000.000.000

Set net mask 255.255.255.0

Save

Reset

En cas de problème verifier les configs, les cables.

A MARCHAL marchalnono@wanadoo.fr LYCEE CARRIAT BOURG EN BRESSE

DIVERS

| DB 25 | DB 9 | Nom | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | TxD | Envoi des données (S) |
| 3 | 2 | RxD | Réception des données (E) |
| 4 | 7 | RTS | Demande d'émettre (S) |
| 5 | 8 | CTS | Prêt à émettre (E) |
| 6 | 6 | DSR | Modem prêt (E) |
| 7 | 5 | GND | Masse |
| 8 | 1 | DCD | Détecte porteuse (E) |
| 20 | 4 | DTR | Ordinateur prêt (S) |
| 22 | 9 | RI | Sonnerie (E) |

Prendre Eficom pour le transfert

C:\Program Files\EFICAD\EFICN SW 2007\EFICom

# Text boxes

RJ 45

RS232    9 BROCHE FEMELLE

JACK 2.5 POUR ALIM EN 5V

Fermer la fenetre EFICOM puis cliquez sur « Liaison CN » .Mettre votre machine en mode chargement de programm puis cliquer sur « Emettre le fichier courant ».

Cliquez sur « Gestion des phases» puis sur générer programme.

Le programme apparaît. Cliquez sur « Liaison Cn »

COM créé

Nom de l’émulation

Adresse IP

RESEAU 10/100

Cliquez sur ouvrir protocole puis choisir sa machine.