EFICN :Utilisations,

Trucs et astuce

Réaliser une pièce avec plusieurs origines indéxés

-Créé un nouvel assemblage et insérer le montage d’usinage aux cote réelles (Etau ou montage modulaire) :

-Libérer le montage  et contraindre l’origine Solidworks (cliquer dessus dans l’arbre de construction) avec l’origine du montage (Pref)

Résultat :L’origine Solidworks et du montage sont confondues :Eficn calcule ces décalages par rapport à l’origine Solidworks.

-Insérer la pièce et la positionner dans l’assemblage.

-Si besoin orienter l’ensemble avec les plans afin que le repère Solidworks corresponde au repère EFICN.

-Remplir la gestion des phases et créée l’origine.

-Créer vos usinage.

2 solutions se présentent :

-Soit un calcul d’origine indexée type DEC 3(DEC+G59).

-Bien mettre l’origine indexée sur la 1er origine Opo.

-Soit que des G59 pour chaque origine à partir de l’origine porte pièce.

Vous pouvez mettre l’origine indexée n’importe où.

-Créer une origine indexée (Modifier mise en position sur origine)

-Ajouter l’origine indexée. Pour usiner avec la rendre courante.

Lors du codage choisir un post pro avec Pref,Dec et G59.

Avec que des G59.

Gestion des trous ou comment faire un centrage, perçage, taraudage sans sélectionner les trous :

2 solutions :

-Vous avez pointer vos trous et vous voulez les percer : Faire modifier l’entité et sélectionner ou créée votre foret puis percer.

-Vous n’avez rien fait :Sélectionner votre trou puis choisir percage.

Sélectionner votre foret à centrer puis votre usinage en double cliquant sur Centrage SANS cliquer sur ajouter. Rechoisir un outil et un type d’usinage.

A  la fin cliquer sur ajouter et les usinages s’appliquent à tous les trous.

Cela marche aussi pour le fraisage et le tournage.

Ne rien perdre de son projet ou envoyer un projet à un collègue.

Risque de collision en tournage

Bien valider un dégagement en fin de cycle d’ébauche :risque de collision si ébauche finition avec même outil :

Attention bug :

Filetage extérieur

Version avant eficn2008 le X du G33 codé est le x de fond de filet

Sur la V2008 pas de souci mais attention sur des projets fait avec une version antérieur il faut REFAIRE l’OP de filetage pour avoir un X correct

Filetage intérieur :

Pour faire un pas a droite sélectionner un pas a gauche sur EFICN

Gorge à deux correcteurs

Si chanfreins ou congé sur le haut de la gorge la correction de rayon codé est pourri (solution : viré les congés et les rayons ou retouche a la main ….)

# Text boxes

Lors de la sauvegarde :choisir références,Tout sélectionner,choisir un répertoire  et Ok.

L’ensemble outil pièce porte pièce est sauvegardeé dans l’emplacement.

PREF

DEC position Opp

G59 à0

G59 Op index

PREF

G59 Opo

G59 Op index

Modifier l’angle de départ.

Sélectionner origine indexée .

Origine Solidworks.

Origine montage

Cliquer sur vue de face pour voir si tout Ok