NOM :__________________

1ère PARTIE -

APPORTS DE CONNAISSANCES

- LA CHAINE NUMERIQUE -

En phase d’industrialisation, la préparation des programmes d’usinage nécessite de procéder à un ensemble de choix technologiques permettant de définir complètement les processus de fabrication, d’ordonnancer les opérations et de paramétrer  chacun des cycles d’usinage. L’ensemble des ces choix est réalisé directement sur le logiciel de FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) par le technicien d’industrialisation, et moyennant l’utilisation d’un post-processeur adapté au système de production, le programme CN est automatiquement généré.

La chaîne numérique est composés de différents maillons qui possèdent tous un support commun : le modèle numérique de la pièce à usiner.

Les différents maillons de la chaîne numérique :

- L’idée du produit que se fait le concepteur ;

- La modélisation du produit grâce à un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) ;

- La création du processus de fabrication de chaque pièce grâce à un logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) avec génération des programmes de commande numérique ;

- Après transfert des programmes, usinage des pièces grâce aux Machines-Outils à Commande Numérique (MOCN).

- L’ INTERFACE DU LOGICIEL EFICN -

Barre d’outil EFICN :

Les commandes du menu déroulant ou de la barre d'icônes EFICN permettent de créer des nouveaux éléments:

Phase – origine – outil – entité d’usinage

Initialisation du projet, sélection de la phase courante, codage et appel de PRODOC

Mise en place des composant, définition des décalages et origine programme

Gestion des outils de la phase courante et des bibliothèques d'outils

Insertion d'une entité d'usinage de Fraisage avec sélection d'une face, esquisse ou arête

Insertion d'une entité d'usinage de Tournage sans sélection de face

Insertion d'une entité d'usinage de Perçage avec sélection d'une face cylindrique

Simulation des opérations de la phase courante

Appel de l'aide

L’arbre de fabrication EFICN :

- LES ENTITES D’USINAGE

RECONNUES PAR LE LOGICIEL EFICN -

La pièce doit être en position d’usinage avant l’insertion d’une entité d’usinage ; si ce n’est pas le cas, créer une nouvelle origine ou sélectionner une origine existante. EFICN SW est capable de générer des trajectoires d’usinage à partir de la géométrie d’un jeu de sélection de faces du modèle, d’un jeu de sélection d’arêtes, ou à partir d’une esquisse.

1. TOURNAGE :

En Tournage, le volume enveloppe de révolution de la pièce est reconnu automatiquement; il n'est donc pas nécessaire de faire une sélection de faces.

La sélection du profil à usiner se fait dans le dialogue d'opération.

2. FRAISAGE :

Sélection d’une FACE

EFICN SW accepte les sélections initiales suivantes :

- Face plane perpendiculaire ou parallèle à l’axe des Z

- Face cylindrique complète ou partielle d’axe parallèle à l’axe des Z

- Surface gauche : non disponible

Faces non reconnues par le logiciel :

- Face plane dont la normale est quelconque par rapport à l’axe des Z

- Face cylindrique dont l’axe est quelconque par rapport à l’axe des Z

A partir de la sélection d’une première face, EFICN SW analyse la géométrie des faces adjacentes de manière à associer les faces épaulées qui pourraient être usinées simultanément.

L’analyse de la géométrie ne s’appuie pas sur l’arbre de construction de SolidWorks ; de cette manière, la fabrication est indépendante de la méthode de conception.

Le résultat de cette analyse et de la propagation effectuée permet :

- De déterminer le type d’entité d’usinage à insérer

- De propager automatiquement ou manuellement la sélection des faces à usiner.

La propagation de sélection s’effectue dans le dialogue SELECTION DES FACES A USINER à l’aide des boutons flèches :

propagation d’une face d’un profil vers la droite

propagation d’une face d’un profil vers la gauche

propagation sur tout le profil

propagation au cylindre supérieur (trou)

propagation au cylindre inférieur (trou) ou au fond de  la poche

A noter que dans le cas d'un profil épaulé, la sélection est limitée aux parois normales au fond; un 2° clic sur le bouton permet d'étendre la sélection à tout le profil. Dans ce cas, l'entité d'usinage change de type (Poche Ouverte devient Profil).

Sélection d’une ARÊTE

EFICN SW accepte la sélection d’arêtes.

Les opérations possibles sur ces géométries sont des déplacements centre outil ou contournage.

La propagation est possible sur les arêtes tangentes.

Sélection d’une ESQUISSE

Pour pouvoir traiter certains usinages  non prévus par le logiciel, il faut avoir recours au tracé d’une géométrie sur une esquisse qui sera le support de la trajectoire d’usinage (déplacement centre outil ou contournage).

Si la phase d’usinage ne comporte qu’une seule pièce, alors l’esquisse peut appartenir indifféremment à l’assemblage ou au composant pièce ; par contre dans le cas où il y a plusieurs pièces  à usiner dans la même phase, cette esquisse doit obligatoirement appartenir au composant concerné.

3. PERÇAGE :

Sélection d’une FACE

EFICN SW accepte la sélection initiale sur une face de révolution complète ou partielle d’axe parallèle à l’axe des Z.

La propagation au reste du trou est effectuée automatiquement.

Les autres trous de mêmes diamètres sont reconnus automatiquement; un dialogue permet de sélectionner ou non ces autres trous.

Sélection d’un FEATURE de perçage

EFICN SW accepte la sélection dans l'arbre de construction de SolidWorks un feature de perçage.

| Cycles de fraisage |
| --- |
| Cycle de surfaçage | Surfaçage linéaire en aller simple avec accostage vertical | Surfaçage linéaire en aller-retour avec accostage vertical |
|  | Surfaçage hélicoïdal avec accostage vertical en dehors de la surface à usiner | Surfaçage hélicoïdal avec accostage oblique au dessus de la surface à usiner |
| Cycle de poche | Cycle de contournage | Cycle de pointage |
| Ebauche de la poche avec accostage vertical en pleine matière | Usinage du contour avec accostage perpendiculaire à la surface à usiner | Cycle de perçage |
| Finition du contour de la poche avec accostage tangentiel sur la surface à usiner | Usinage du contour avec accostage tangentiel à la surface à usiner |  |

| Cycles de tournage |
| --- |
| Cycle de chariotage | Cycle de dressage | Cycle d’ébauche |
| Cycle de poche | Cycle de contournage | Cycle de gorge |
| Cycle de filetage | Cycle d’ébauche intérieure | Cycle de contournage intérieur |
| Cycle de centrage | Cycle de perçage | Cycle de taraudage |

- L’ ORGANIGRAMME DE LA CREATION

D’UN PROGRAMME AVEC LE LOGICIEL EFICN -

- 2ème PARTIE -

GUIDE D’UTILISATION

DU LOGICIEL EFICN

Pour transférer votre programme :

-Mettre votre machine en mode chargement programme puis « Départ cycle »

Pour éviter les collisions sur la machine qui ne sont pas visibles dans EFICN, le logiciel NCSIMUL permet de voir l’usinage dans une machine virtuelle, de faire des modifications dans le programme et ainsi de diminuer les temps de mise au point nécessitant l’arrêt toujours coûteux des machines CN.

## Interfaçage de EFICN vers NCSIMUL

- Création d’une gamme sous NCSIMUL avec EFICN

- Vérifier le choix de la machine (post-processeur)

- Cliquer sur l’icône Interfaçage avec NCSIMUL

EFICN vous demande si vous voulez utiliser NCSIMUL V8 : Répondre par « Oui »

NCSIMUL s’ouvre

Si la gamme existe déjà :

Vous répondez  OUI pour ouvrir NCSIMUL

(mais vous perdez toutes les données précédentes, elles seront

détruites par cette nouvelle gamme)

- Choisir la bonne gamme

### Exemple : MORS MOBILE PHASE 20-USINAGE.ncs

- Cliquer sur  Ouvrir

- Vous êtes sous l’environnement de NCSIMUL

#### Vous êtes sous l’environnement de NCSIMUL.

Remarquez en bas à gauche, les éléments de la gamme. Ils ont tous été transférés automatiquement par EFICN dans NCSIMUL. C’est un peu comme si la machine était réglée et qu’elle attendait le test du nouveau programme.

Machine

Prefs et Decs

Montage d’usinage

Pièce brute

Bibliothèque outils

Code ISO

Pièce finale pour comparaison

Ce transfert automatique est indispensable, car il va falloir faire des allés retour entre EFICN et NCSIMUL. C’est un gain de temps énorme, car ce travail en manuel est fastidieux et peut être source de nombreuses erreurs. Merci EFICN

Il est nécessaire d’interpréter les rapports de collisions et d’erreurs avec soin et précaution.

- Tester cette nouvelle gamme

Lancer l’usinage en cliquant sur l’icône

# Text boxes

FORMATION

A L’UTILISATION

DU LOGICIEL EFICN

Livret du stagiaire

FIN

DEBUT

Voir fiche n°2 et n°2 bis

La maquette

SolidWorks du porte-pièce

existe-t-elle ?

Insérer la modèle 3D du porte-pièce

OUI

NON

Voir fiche n°4

Voir fiches n°6 ou 7 suivant le type d’usinage

(fraisage, tournage)

Voir fiche n°3

Sélectionner les outils de coupe utiles à la phase

Voir fiche n°1

TOURNAGE

Cliquer bouton droit sur  « Modifier la mise en position  » :

Choisir un mandrin et remplir les champs.

FRAISAGE

Cliquer sur eficn puis « insertion d’un composant ».

Remplir les champs de mise en position.

Voir fiche n°5

Créer une

phase d’usinage

Créer l’origine programme

Créer un usinage

Créer un fichier FAO

Modifier la pièce pour l’adapter à la phase d’usinage étudiée

NON

## FICHE GUIDE N°2 BIS

# INSERER UN MANDRIN OU UN ETAU

Cliquez sur ouvrir protocole puis choisir sa machine.

Fermer la fenetre EFICOM puis cliquez sur « Liaison CN » .Mettre votre machine en mode chargement de programme puis cliquer sur « Emettre le fichier courant ».

Exemple d’une opération de fraisage

Le programme apparaît. Cliquez sur « Liaison Cn »

- Cliquer sur « gestion des phases »

- Coder le programme grâce au bouton :

- Si nécessaire compléter la boîte de dialogue et valider ;

Le programme apparaît :

- Si besoin enregistrer sur disquette le programme ou terminer par « OK ».

Cliquez sur « Gestion des phases» puis sur générer programme.

En cas d’erreur ou d’incompatibilité une mention apparaît sur les icônes

- Sélectionner sur la pièce une face (et une seule) de l’entité à usiner puis cliquer sur le bouton

Ou				        de la barre EFICN.

- Etendre si besoin la sélection avec la fenêtre :

- Dans la fenêtre choisir l’outil à utiliser dans la liste :

- Sélectionner le type d’usinage dans la liste proposée : surfaçage, contournage, finition… puis cliquer sur

- Renseigner la boîte de dialogue relative à l’opération :

- Si une autre opération est à réaliser sur l’entité sélection-née en 1., reprendre les actions 3, 4 et 5. Si non cliquer sur

et simuler l’opération.

# CRÉER UNE OPÉRATION DE FRAISAGE OU DE PERCAGE

## FICHE GUIDE N°6

Seule la définition des conditions de coupe est un champ obligatoire

3

2

Exemple du tournage

1

- Sur le menu « EFICN », cliquer sur « nouvel outil »  puis sur le bouton :

- Sélectionner la bibliothèque, puis la famille et la sous famille :

- Sélectionner l’outil directement dans la liste du bas ou cliquer sur le bouton requête et compléter la boîte de dialogue pour affiner la recherche ;

- Cliquer le bouton :

- Compléter la fenêtre ci-dessous :

- Ins2rer l’outil dans la phase avec le bouton :

# SELECTIONNER UN OUTIL DE COUPE

## FICHE GUIDE N°5

- Cliquer sur l’icône « Insérer un composant existant » :

- Sélectionner dans la liste le fichier du porte-pièce ou le rechercher au moyen de la fonction « Parcourir »

- Placer le porte-pièce sur l’origine du repère de l’assemblage

- En utilisant les fonctions d’assemblage du logiciel SolidWorks, placer la pièce dans le porte-pièce en position d’usinage.

# INSERER LE MODELE 3D

# DU PORTE-PIECE

Exemple d’une pièce cylindrique

Exemple d’une pièce prismatique

- Cliquer sur l’icône « Nouveau document » :

- Cliquer sur  le bouton « Assemblage » puis valider par « OK »

- Si la pièce à usiner est ouverte sous SolidWorks la sélectionner dans la liste proposée ou bien cliquer sur l’icône « Parcourir » et la rechercher dans le répertoire correspondant.

La pièce s’affiche alors dans la fenêtre graphique.

- Fixer la pièce en dehors de l’origine du repère d’assemblage

- Enregistrer le document dans le répertoire de votre groupe en articulant le nom du fichier comme suit : « Ensemble_Pièce_FAO_Nom »

Exemple : Etau_Mors_FAO_Dupond

- Cliquer sur « gestion des phases »             puis « création de document »

Un fichier « mise en plan » se crée automatiquement et la boîte de dialogue PRODOC apparaît :

- Sélectionner le type de document à créer et cliquer sur « générer le document »

- Utiliser les fonctions de mise en plan de SolidWorks pour compléter les vues si nécessaire ;

- Ajouter les symbôles sur les schémas grâce à la bibliothèque du module PRODOC :

  - Sélectionner dans la boîte de dialogue le symbole désiré et son échelle ;

  - Cliquer sur le schéma là où doit être insérer le symbôle ;

  - Cliquer sur « Appliquer » ;

- Apporter des annotations grâce aux fonctions du logiciel SolidWorks

- Sauvegarder et/ou imprimer les documents.

- Si besoin enregistrer sur disquette le programme ou terminer par « OK ».

# CREER DES DOCUMENTS DE FABRICATION

## FICHE GUIDE N°9

Si besoin changer l’orientation des axes avec

Sélectionner des arêtes afin d’orienter 2 axes

Cliquer sur l’angle de la pièce pour indiquer l’origine

Cliquer sur le cylindre extérieur afin de d’orienter l’axe Z

OP à  une extrémité de la pièce

OP distant de Op ( valeur à saisir)

OP confondu avec Op

Exemple du tournage :

OP à l’extrémité de la pièce

OP distant de Op ( valeur à saisir)

# CREER UN FICHIER FAO

(DOCUMENT D’ASSEMBLAGE)

## FICHE GUIDE N°1

Cliquer l’arête circulaire afin de sélectionner son centre

OP confondu avec Op

- Cliquer sur le bouton « MISE EN PLACE DES COMPOSANTS »

- Compléter la boîte de dialogue suivant en définissant l’origine pièce  et l’orientation des axes :

- Valider par

- Définir la position et nommer l’origine programme :

Exemple du tournage

# CRÉER UNE ORIGINE PROGRAMME

## FICHE GUIDE N°4

- Sans sélectionner de surface, cliquer sur le bouton

- Cliquer sur le bouton « nouvelle entité d’usinage »

- Sélectionner le profil à usiner grâce à la fenêtre ci-contre :

- Sélectionner l’outil à utiliser dans la colonne de droite puis une des opérations proposées par le logiciel et terminer par

- Renseigner la boîte de dialogue relative à l’opération

- Si une autre opération est à réaliser sur le profil sélectionné en 2., reprendre les actions 3, 4 et 5. Si non cliquer sur

et simuler l’opération.

## FICHE GUIDE N°8

# CRÉER UNE OPÉRATION DE TOURNAGE

# CODER LE PROGRAMME CN

# CRÉER UNE ORIGINE PROGRAMME

L’origine prise en compte par EFICN est l’origine pièce Op

## FICHE GUIDE N°4

- Définir les dimensions du brut en cliquant sur le bouton :

  - définir le type de brut :

  - Indiquer les dimensions du brut :

- Valider l’origine par  .

- Valider par

- Définir la position et nommer l’origine programme :

## FICHE GUIDE N°7

Coder le programme CN

OUI

Exemple du fraisage

Opération liée à l’outil situé juste au dessus :

Outil :

Origine programme :

Désignation de la phase courante

Entités d’usinage :

Voir fiche n°8

Tous les

usinages ont-ils été

créés ?

En cas d’erreur ou d’oubli :

## FICHE GUIDE N°2

- Cliquer sur le bouton « GESTION DES PHASES »

La fenêtre suivante apparaît :

- Compléter l’entête de la boîte de dialogue en indiquant :

  - le nom de l’ensemble ; le nom de la pièce ; la référence de la pièce (facultatif) ; le nom de l’opérateur…

- Créer une phase d’usinage en cliquant sur l’icône correspondant :

- Indiquer la machine utilisée :

- Cliquer sur le nom du fichier pièce et la déclarer comme telle en sélectionnant l’icône :

- Indiquer la matière de la pièce :

- Sélectionner le fichier du porte-pièce et le déclarer comme tel en cliquant sur :

- Valider par

# CREER UNE PHASE D’USINAGE

## FICHE GUIDE N°3

Signification des symboles

-