TP EFICN

Pièce : 		Jante 1 ph20

Ensemble : 	Slide Carver

# Ouverture et configuration de solidworks

Lancer le logiciel solidworks, puis ouvrir un assemblage

Dans « parcourir », Ouvrir le fichier roue1 qui se trouve dans le répertoire « document » du réseau d’atelier

Placer la pièce dans la vue de travail (clic droit au milieu de la fenêtre de travail)

Enregistrer la configuration suivante sous votre répertoire.

Placer la pièce à l’aide de l’outil « rotation vue » à peut prêt dans la position suivante :

( sur  le bouton « gestion des phases » , La fenêtre suivante apparaît :

Donner les renseignements concernant la pièce (facultatif) : ENSEMBLE, PIECE, REFERENCE, SERIE, OPERATEUR.

créer une nouvelle phase de fraisage, de tournage ou une phase Hors CN en sélectionnant l’icône correspondant, ici : phase de Tournage :

Lorsque les principaux champs ont été définis, Valider en cliquant sur

# Création de l’origine programme OP

Il faut définir une Origine Pièce par composant à usiner.

Lancer la commande   Mise en Place des Composants

Construire un référentiel :

( dans le menu : « insertion » puis «géométrie de référence» puis  «point»

( sur la face avant de pièce :

Validé par OK (clic droit de la souris)

( dans le menu : « insertion » puis «géométrie de référence» puis  «système de coordonnées»

( sur « axe Z » dans le menu à droite (la zone devient rose)

Sélectionner la face avant de la pièce, Valider ; le système de coordonnée est en place.

Sélectionner le composant (la pièce)

Sélectionner le système de coordonnées précédemment réalisé (dans l’arbre de création de Solidworks)

Valider, il apparait une nouvelle fenêtre :

Rentrer la valeur 0 entre OPp et OP

Ouvrir la fenêtre « Brut » :

Compléter le diamètre du brut et les surépaisseurs. Valider par OK

La pièce apparait ainsi :

# Mise en place du mandrin 3 mors

Dans le menu « insertion », choisir « composant » puis « pièce assemblage existant »

( sur « Parcourir », puis aller chercher le composant Mandrin dans le répertoire « c : » puis « EFIUSER » puis « prof » puis « Porte-Pièces » puis « Mandrin »

Sélectionner le type de fichiers « assemblage »

Cliquer sur « Mandrin » puis sur « Ouvrir »

Placer alors le mandrin derrière la pièce à un endroit quelconque

A l’aide du menu assemblage, mettre une contrainte de coaxialité entre le mandrin et la pièce :

Pour la contrainte de distance entre le nez du mandrin et le nez de la pièce, procéder de la façon suivante :

Sélectionner la face du mandrin, puis sélectionner la face de la pièce. Demander une contrainte de 65 mm,

Pour resserrer les mors du mandrin, double-cliquer dans l’arbre de création sur la contrainte « serrage dur » du mandrin.

Il apparait alors une cote en vert sur le dessin 3D, changer cette cote et mettre 45 mm

Valider et reconstruire la vue, l’assemblage final doit être le suivant :

Pour donner la fonction de porte pièce au mandrin, procéder de la façon suivante :

Cliquer sur l’outil gestion des phases

Sélectionner Mandrin dans la fenêtre en bas à gauche de cette fenêtre.

Valider le mandrin en porte-pièce

Valider par OK

# Opération d’ébauche, tournage extérieure

( sur l’icône Tournage

La fenêtre graphique représentant la silhouette de la pièce s’ouvre :

Cliquer sur une entité segment du profil à usiner

Effectuer la propagation du profil

Valider par OK

Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Cliquer sur l’outil correspondant à l’usinage à réaliser, pour cela :

Sélectionner le type d’outil (foret, outils d’extérieur…)

Sélectionner l’outil à charioter-dresser

Choisir la bibliothèque tournage Sandvic

Choisir l’outil : T MAX P PCLN 1616H09

Valider le choix d’outil par OK,  Ajouter l’outil courant

Le logiciel donne alors l’info suivante : valider par OK

Renseigner alors les champs suivants :

Numéros d’outil et de correcteurs (T2 D2)

Vc (200 m/min) et f  (0.1 mm/trs)

Mettre les arrosages 1 et 2

rentrer la vitesse de broche MAXI (G92=3000trs/min)

Valider la vitesse de coupe constante

Enregistrer les modifications de l’outil

Valider par OK.

Dans la fenêtre suivante :

Sélectionner l’outil T2

Choisir l’opération d’ébauche

Cliquer sur ajouter

Renseigner les données du cycle d’ébauche

Dans la fenêtre suivante :

Choisir cycle brut cylindrique

Choisir le sens d’usinage // à Z

Sélectionner extension à l’axe

Approche X-Z simultanément

Rentrer les données du cycle :

- profondeur de passe 2 mm

- garde axiale de 2 mm, radiale de 7 mm

- dépassement axiale de 1mm

- surépaisseur axiale de 0.3 mm, radiale de 0.2 mm

Valider par OK

# Simulation

Le menu de simulation apparaît :

- À la fin de la procédure de création d’une entité,

- Lorsque la simulation d’une opération est demandée (sélection de l’opération dans l’arbre de construction EFICN + clic bouton droit + SIMULER L’OPERATION),

| Simulation en continu de l’opération courante |  | Simulation en pas à pas de l’opération courante |  | Pause |  | Arrêt (fermeture de la simulation) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Opération de finition, tournage extérieure

Cliquer sur l’icône Tournage

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, le profil étant le même que précédemment, Sélectionner « ajouter un nouvel outil »

Choix de l’outil :

Cliquer sur l’outil correspondant à l’usinage à réaliser, pour cela :

Sélectionner le type d’outil (foret, outils d’extérieur…)

Sélectionner l’outil à contourner

Choisir la bibliothèque tournage Sandvic

Choisir l’outil : T MAX U SVJB1616H11

Valider le choix d’outil par OK

Ajouter l’outil courant

Le logiciel donne alors l’info suivante : valider par OK

Renseigner alors les champs suivants :

Numéros d’outil et de correcteurs (T4 D4)

Vc (220 m/min) et f  (0.08 mm/trs)

Mettre les arrosages 1 et 2

Rentrer la vitesse de broche MAXI (G92=3000trs/min)

Valider la vitesse de coupe constante

Enregistrer les modifications de l’outil, valider par OK.

Dans la fenêtre suivante :

Sélectionner l’outil T4

Choisir l’opération « finir »

Cliquer sur ajouter

Renseigner les données du cycle d’ébauche dans la fenêtre suivante :

Sélectionner extension à l’axe

Approche X-Z simultanément

Rentrer les données du cycle :

- Garde d’accostage de 0.4 mm

- Garde de dégagement de 1 mm

- Surépaisseur axiale de 0 mm, radiale de 0 mm

Valider par OK

# Opération de pointage

Cliquer sur l’icône Tournage

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, le profil étant le même que précédemment, Sélectionner « ajouter un nouvel outil »

Choix de l’outil :

Cliquer sur l’outil correspondant à l’usinage à réaliser, pour cela :

Sélectionner le type d’outil (foret, outils d’extérieur…)

Sélectionner foret à pointer

Choisir la bibliothèque Foret TITEX

Choisir l’outil un foret de diamètre 8 mm à 120°

Valider le choix d’outil par OK

Ajouter l’outil courant

Le logiciel donne alors l’info suivante : valider par OK

Renseigner alors les champs suivants :

Numéros d’outil et de correcteurs (T8 D8)

Vc (120 m/min) et f  (0.1 mm/trs)

Mettre les arrosages 1 et 2

Broche sens horaire

Vitesse de rotation de 3000 trs/min

Enregistrer les modifications de l’outil et valider par OK.

Choisir l’outil T8

Sélectionner « nouvel entité d’usinage »

Choisir un trait d’un des alésages

Sélectionner l’outil T8 puis « Pointer » puis « ajouter »

Régler les paramètres d’usinage :

Garde axiale de 2mm

Diamètre de pointage de 6 mm

Valider par OK

# Opération de perçage

Faire la même démarche que précédemment pour percer la pièce de part en part avec les données suivantes :

- Outil T12 D12

- Foret coupe acier de diamètre 20 mm

- Vc = 140 m/min

- f = 0.1 mm/trs

- Sens broche horaire,

- Arrosages 1 et 2

- Cycle de perçage débourrage

# Opération d’alésage en ébauche

Cliquer sur l’icône Tournage

La fenêtre suivante s’ouvre :

Cliquer sur « nouvelle entité d’usinage »

Cliquer sur une entité segment du profil à usiner

Effectuer la propagation du profil

Valider par OK

Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Cliquer sur ajouter un outil

Cliquer sur l’outil correspondant à l’usinage à réaliser, pour cela :

Sélectionner le type d’outil (foret, outils d’extérieur…)

Sélectionner l’outil à charioter-dresser d’intérieur

Choisir la bibliothèque tournage Sandvic

Choisir l’outil : T MAX U S12M SCLC 06

Valider le choix d’outil par OK

Ajouter l’outil courant

Le logiciel donne alors l’info suivante : valider par OK

Renseigner alors les champs suivants :

Numéros d’outil et de correcteurs (T10 D10)

Vc (120 m/min) et f  (0.1 mm/trs)

Mettre les arrosages 1 et 2

Rentrer la vitesse de broche MAXI (G92=3000trs/min)

Valider la vitesse de coupe constante

Enregistrer les modifications de l’outil et valider par OK.

Dans la fenêtre suivante :

- sélectionner l’outil T10

- Choisir l’opération d’ébauche

- cliquer sur ajouter

Renseigner les données du cycle d’ébauche intérieur :

Dans la fenêtre suivante :

Choisir cycle brut cylindrique

Choisir le sens d’usinage // à Z

Approche X-Z simultanément

Rentrer les données du cycle :

- Profondeur de passe 1 mm

- Garde axiale de 1 mm

- Dépassement X de 1mm, tangentiel de 1 mm

- Surépaisseur axiale de 0.1 mm, radiale de 0.2 mm

Valider par OK

# Opération d’alésage en ébauche

Faire la même démarche que précédemment pour faire la finition de l’alésage avec les données suivantes :

- Outil : le même que pour l’ébauche

- Vc = 220 m/min

- f = 0.08 mm/trs

- Sens broche horaire,

- Arrosages 1 et 2

# Génération du code

Cliquer sur gestion des phases, la fenêtre suivante apparait :

Entrer le numéro de programme (ici 250)

Cliquer sur coder le programme,

Le programme apparait ainsi :

Imprimer votre programme

# Text boxes

| Propagation sélection | Annuler de la dernière sélection | Désélectionner tout |
| --- | --- | --- |

| Propagation sélection | Annuler de la dernière sélection | Désélectionner tout |
| --- | --- | --- |

| Retour au début du programme |  | Simulation des opérations de l’outil suivant |
| --- | --- | --- |

Après avoir éventuellement reculé les trajectoires si nécessaire,

La simulation peut s effectue sur la phase complète en cliquant sur le nom

Dans ce cas, 2 nouveaux icônes apparaissent

Opération suivante* * si plusieurs opérations liées à l’outil

Vitesse de simulation